Приложение к Приказу

ФБУ «Администрация

Волжского бассейна»

от 26.02.2013 года №12

Типовые схемы формирования составов

в границах Волжского бассейна

(ред. Приказа ФБУ«Администрация Волжского бассейна» от 25.04.2013 года №53)

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВОВ В ГРАНИЦАХ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА. ФБУ «Администрация Волжского бассейна» – Нижний Новгород. – 2013. – 20 с.

Настоящие «Типовые схемы формирования составов в границах Волжского бассейна» (далее «Типовые схемы») разработаны для буксиров-толкачей и несамоходных судов, эксплуатируемых в границах Волжского бассейна. Типовые схемы формирования составов максимально допустимой грузоподъемности для толкачей (буксировщиков) различной мощности даны по участкам пути Волжского бассейна, исходя из обеспечения достаточной управляемости состава и скорости движения с учетом числа и грузоподъемности несамоходных судов в составе, путевых условий и направления движения (вверх, вниз).

Типовые схемы разработаны на основе существующих в настоящее время теоретических исследований, норм управляемости, анализа материалов натурных испытаний, выполненных сотрудниками ВГАВТ, а также обобщения опыта эксплуатации составов различными судоходными компаниями. Разработка Типовых схем выполнена по заказу ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» коллективом сотрудников Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волжская Государственная академия водного транспорта» в составе доц. к.т.н. П.Н. Токарева, к.т.н. Р.С. Хвостова при научном руководстве проф., д.т.н. А.Н. Клементьева.

© ФБУ «Администрация Волжского бассейна», 2013

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Типовые схемы разработаны на основе требований нормативных правовых актов, регулирующих деятельность внутреннего водного транспорта.

- Типовые схемы распространяются на все субъекты судоходства, использующие судоходные пути Волжского бассейна, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности эксплуатирующие суда, включенные в приложения № 5 и №6.

- Типовые схемы соответствуют требованиям нормативных документов по безопасности судоходства:

- Правила технической эксплуатации речного транспорта (Приказ министра речного флота РСФСР №2 от 3 января 1973 г.)

- Правила плавания по внутренним водным путям РФ (Приказ министра транспорта РФ №129 от 14 октября 2002 г.)

- Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта (Постановление правительства РФ от 12 августа 2010 г., №623)

- Особенности движения и стоянки судов по ВВП Волжско-Камского бассейна (Приказ начальника Волжского УГМРН №01-06/70 от 15 августа 2011 г.)

- Порядок диспетчерского регулирования движения судов на внутренних водных путях Российской Федерации (Приказ Минтранса РФ от 1 марта 2010 г. N 47)

- Руководящий технический материал «Временные нормы управляемости толкаемых составов внутреннего плавания» (РТМ 212.0126-86)

1.4.	Формирование составов выполняется по типовым схемам.

1.4.1.Схема формирования состава для каждого типа тяги принимается с учетом конкретных условий плавания, в том числе:

- изменения габаритов судового хода и условий судоходства;

- ограничения общей грузоподъемности состава с учетом характеристик, числа и грузоподъемности судов в составе;

- управляемости и инерционных характеристик состава;

- направления движения (вверх, вниз);

- минимальной скорости движения состава;

- ограничения по высоте волны на водохранилище;

- допустимой скорости ветра (для порожнего состава).

1.4.2.	Типовые схемы приведены в приложениях №№ 1, 2, 3 для толкачей, буксиров и несамоходных барж, включенных в список приложений №5 и №6.

1.4.3. Типовые схемы формирования могут дополняться при:

- изменении условий плавания;

- появлении новых вариантов формирования составов, а также новых типов несамоходного тоннажа или новых типов тяги, прошедших опытные испытания и подтвердивших безопасность работы (акт испытаний; информация об управляемости).

1.5. Проводка и эксплуатация составов не относящихся к типовым, является предметом дополнительного рассмотрения и согласования с ФБУ «Волжское ГБУ» и Волжским УГМРН ФСНСТ.

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВОВ

2.1. При формировании состава, с целью обеспечения безопасности движения и маневрирования, должны соблюдаться следующие условия:

2.1.1. Предельно-допустимая грузоподъемность составов не должна превышать величины, указанной в табл. 1.

2.1.2. Ширина состава не должна превышать:

- 30 метров на участках пути I группы; (см. табл. 1)

- 45 метров на участках пути II-III группы;

- 60 метров на водохранилищах.

2.1.3. Допускается формирование состава из судов различных проектов, при этом ограничение по ветроволновому режиму назначается по судну наиболее низкого класса по документам Российского Речного Регистра.

2.1.4 Участок Н.Новгород – Городец следует проходить только согласно Указанию диспетчера движения ФБУ «Волжское ГБУ», которым устанавливается время прохождения участка и дается информация о глубинах на период прохождения.

    - Швартовка в типовом составе должна выполняться за носовые и кормовые кнехты.

- Составы должны иметь все зрительные сигналы в соответствии с требованиями «Правил плавания».

- Буксировка несамоходных объектов под бортом судами гружеными или имеющими остатки груза с температурой вспышки менее 60°С разрешается только в отдельных случаях при наличии мероприятий судовладельца по обеспечению пожарной безопасности.

- Буксировка под бортом судов, груженных опасными грузами или имеющих остатки такого груза, разрешается в аварийных случаях при наличии мероприятий судовладельца (судовладельцев) по обеспечению пожарной безопасности.

2.2. Формирование состава производится согласно Типовых схем. Ответственным за формирование состава являются:

- капитан транзитного и рейдового толкача (буксира), осуществляющего формирование состава;

- оператор (диспетчер) судовладельца, а также должностные лица судоходной компании.

2.3.	 Ответственность за нарушение требований настоящих Типовых схем несут должностные лица, указанные в п. 2.2.

Таблица 1

Предельно-допустимая грузоподъемность составов, в зависимости

от мощности толкача (буксира), тыс.т.

| Участки пути | Мощность буксиров – толкачей, (л.с./кВт.) |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина состава, м |
| Городец-Н.Новгород | См. приложение к табл.1. | 1,8 | 1,3 | 30 |
| Н.Новгород-Кстово Волжский-Астрахань | 21,0 | 9,2 | 8,2 | 5,0 | 3,75 | 1,8 | 1,3 |  |
|  | 12,5 | 12,5/10,2* | 8,2 | 5,0 | 3,75 | 1,8 | 1,3 |  |
| Хопылево-Ярославль Кстово-Ильинка | 21,0 | 12,5/10,2* | 9,6 | 5,6 | 4,6 | 3,0 | 1,3 | 45 |
|  | 21,0 | 12,5/10,2* | 9,6 | 5,6 | 4,6 | 3,0 | 1,3 |  |
| Ярославль-Юрьевец Н.Чебоксарск-Казань Балаково-Вольск | 21,0 | 12,5/10,2* | 9,6 | 5,6 | 4,6 | 3,0 | 1,3 | 45 |
|  | 21,0 | 12,5/10,2* | 9,6 | 5,6 | 4,6 | 3,0 | 1,3 |  |
|  | 21,0 | 12,5/10,2* | 9,6 | 5,6 | 4,6 | 3,0 | 1,3 |  |
| Волжские водохранилища | 31,0 | 18,0 | 9,6 | 5,6 | 4,6 | 3,0 | 1,3 | 60 |
| р. Ока |  |
| Сейма-Дзержинск Дзержинск-Автозавод Автозавод-устье (р.Волга) | - | - | - | **2,0 | **2,0 | **1,8 | **1,3 | 30 |
|  | **5,1 | **5,1 | **5,1 | **3,0 | **3,0 | **1,8 | **1,3 |  |
|  | **5,1 | **5,1 | **5,1 | **5,0 | **3,75 | **1,8 | **1,3 |  |

* 10,2 для сухогрузных составов

** При одностороннем движении на криволинейном участке

Приложение к табл.1

Толкаемые составы, допускаемые к движению

на участке Н.Новгород-Городец

| № п/п |  |
| --- | --- |
|  | Мощность толкача, л.с./кВт. Тип тоннажа, номер проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Наливные |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 2 × Р43 (9200 т.) | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | 1 × Р43 | + | + |  | – | – | – |
| 1.3. | 2 × Р167 (6250) * | + | + | – | – | – | – |
| 1.4. | 1 × Р167 | + | + | + | + | – | – |
| 1.5. | 1 × 05074 (5100) | + | + | + | + | – | – |
| 1.6. | 2 × Р-156 (4125 гол., 4140 конц.) | + | + | – | – | – | – |
| 1.7. | 1 × Р-156 | + | + | + | + | – | – |
| 1.8. | 1 × Р-27 (4200) | + | + | + | + | + | – |
| 1.9. | 1 × 82380 (4500) | + | + | + | + | + | – |
| 1.10. | 1 × 2731.4 (4233) | + | + | + | + | – | – |
| 1.11. | 2 × 2731.4 | + | + | + | – | – | – |
| 1.12. | 2 × 775 (1000) сухог. | + | + | + | + | + | + |
| 1.13. | 2 × 1603 (1177) | + | + | + | + | + | + |
| 2. | Сухогрузные |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 2 × Р-156 (4970 гол., 5040 конц.) | + | + | – | – | – | – |
| 2.2. | 1 × Р-156 | + | + | + | + | – | – |
| 2.3. | 2 × 81300 (5000) | + | + | – | – | – | – |
| 2.4. | 1 × 81300 | + | + | + | + | – | – |
| 2.5. | 2 × 81060 (4500) | + | + | – | – | – | – |
| 2.6. | 1 × 81060 | + | + | + | + | + | – |
| 2.7. | 2 × 1787У(1787) (4440т. гол., 4460 кон.(3750т.)) | + | + | – | – | – | – |

Продолжение приложения к табл.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | 1 × 1787У(1787) | + | + | + | + | + | – |
| 2.9. | 4 × Р-79(Р-79А) | – | – | – | – | – | – |
| 2.10. | 2 × Р-79(Р-79А) | + | + | – | – | – | – |
| 2.11. | 1 × Р-79(Р-79А) (4150т.) | + | + | + | + | + | – |
| 2.12. | 2 × 1745 (4500т.) | + | + | – | – | – | – |
| 2.13. | 1 × 1745 | + | + | + | + | – | – |
| 2.14. | 2 × 16800 (3000т.) | + | + | – | – | – | – |
| 2.15. | 1 × 16800 | + | + | + | + | + | – |
| 2.16. | 2 × 16801 (3100т.) | + | + | – | – | – | – |
| 2.17. | 1 × 16801 | + | + | + | + | + | – |
| 2.18. | 2 × Р-85 (2500т.) | + | + | + | – | – | – |
| 2.19. | 1 × Р-85 | + | + | + | + | + | + |
| 2.20. | 2 × Р56 (2800т.) | + | + | + | – | – | – |
| 2.21. | 1 × Р-56 | + | + | + | + | + | + |
| 2.22. | 2 × 81500 (3500т.) | + | + | + | – | – | – |
| 2.23. | 1 × 81500 | + | + | + | + | + | + |
| 2.24. | 2 баржи пр. 942(1000),943(750),943А(600), 943АУ(1000),81100(1280), 81218(945),Р-89(1000), Р-90(590),Р-93(640),775(1000) | + | + | + | + | + | + |
| 2.25. | 2 × Р-29 (300т.) | + | + | + | – | – | – |
| 2.26. | 1 × Р-29 | + | + | + | + | + | + |
| 2.27. | 2 × Р-92 (400т.) | + | + | + | + | + | + |
| 2.28. | 2 баржи разных проектов Р-156, Р-79 (Р-79А), 1745, 1787У (1787), 16800, 16801, 81300, 81060, 81500 Р-29, Р-56, Р-85 | + | + | – | – | – | – |
| 2.29 | 1х05074 (5100т.) | + | + | + | + | - | - |

Примечание:

- Знак «+» на пересечении соответствующих граф «Мощность толкача» и «Тип тоннажа» означает допустимость эксплуатации данного типа составов.

- Знак «–»на пересечении соответствующих граф «Мощность толкача» и «Тип тоннажа» означает недопустимость эксплуатации данного типа составов.

- Знак «*» – только до Сормовского рейда снизу по разрешению диспетчера.

- Знак «» - при статическом запасе воды под днищем 35 см по разрешению диспетчера.

Приложение 1

Условные обозначения

| 1 |  | – | Теплоход - толкач |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | – | Теплоход буксирный |
| 3 |  | – | Секция головная |
| 4 |  | – | Секция концевая |
| 5 |  | – | Теплоход сухогрузный, Танкер, Нефтерудовоз |
| 6 |  | – | Баржа (лихтер), брандвахта |
| 7 |  | – | Плавкран |
| 8 |  | – | Земснаряд с брандвахтой и рефулерами |
| 9 |  | – | Судно на подводных крыльях (СПК) |

Приложение 2

Буксировка по водохранилищу и реке вверх

|  | Схема формирования состава | Ограничение по высоте волны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | , ( |
| 2 |  | ( |
| 3 |  | 1,2 |
| 4 |  | 1,2 |
| 5 |  | 1,2 |
| 6 |  | 1,2 |
| 7 |  | 1,2 |
| 8 |  | 1,2 |
| 9 |  | , ( |
| 10 |  | , ( |

|  | Буксировка двойной тягой (оказание помощи) |
| --- | --- |
| ( | Ограничение пo высоте волны пo судовым документам Российского Речного Регистра |

Продолжение приложение 2

Буксировка по водохранилищу и реке вниз

|  | Схема формирования состава | Ограничение по высоте волны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | , ( |
| 2 |  | 1,2 |
| 3 |  | 1,2 |
| 4 |  | 1,0 |
| 5 |  | 1,0 |
| 6 |  | 1,0 |
| 7 |  | 1,0 |
| 8 |  | , ( |

|  | Буксировка двойной тягой (оказание помощи) |
| --- | --- |
| ( | Ограничение пo высоте волны пo судовым документам Российского Речного Регистра |

Приложение 3

Схема формирования толкаемых составов по водохранилищу и реке

|  | В грузу и порожнем | Ограничение по высоте волны, м в грузу/порожнем |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2,0/2,0 |
| 2 |  |  |  | 1,2/1,5* |
| 3 |  | 2,0/2,0 |
| 4 |  |  |  | 1,2/1,5* |
| 5 |  |  |  | 1,2/1,2 |
| 6 |  |  |  | 1,2/1,5* |
| 7 |  |  |  | 1,5/1,5** |
| 8 |  |  |  | 1,2/1,5* |
| 9 |  | 1,5/1,5 |
|  | По водохранилищу |  |
| 10 |  | 1,2/1,2 1,5** |
|  | Буксировка под бортом по водохранилищу и реке |  |
|  |  |  |  | 1,0 |
| * | Бортовая учалка по проекту НПО «Судоремонт» |
| ** | Для состава из секции пр. Р-156 |

Приложение 4

Буксировка барж грузовыми теплоходами, подбуксировка лишенных возможности двигаться самоходных судов (аварийных объектов), плавкранов, земснарядов и СПК

|  | В грузу и порожнем | Ограничение по высоте волны, м в грузу/порожнем |
| --- | --- | --- |
| I | Буксировка барж грузовыми теплоходами |  |
| 1 |  | По техсостоянию барж |
| 2 |  | В соответствии с классом РРР |
| 3 |  | 1,2/1,2 |
| II | Подбуксировка лишенного возможности двигаться самоходного судна (аварийного объекта) |  |
| 1 | на тросе | В соответствии с классом РРР |
| 2 | под бортом | В соответствии с классом РРР |
|  | Движение по данным схемам разрешается в исключительных случаях |
| III | Буксировка плавкранов |
| 1 | Буксировка плавкрана толканием в пределах акватории портов |
| 2 | Буксировка плавкранов под бортом толкачей, буксирных и грузовых судов |
| 3 | Буксировка плавкранов под бортом составов |

Продолжение приложения 4

|  | Ограничение по высоте волны, м в грузу/порожнем |
| --- | --- |
| 4. Буксировка плавкрана на тросе |
| 5. Буксировка плавкрана под бортом баржи |
| 6. Буксировка 2-х кранов за составом |
| IV. Буксировка состава земкаравана |
| V. Буксировка СПК |
| 1. Буксировка СПК под бортом самоходным судном по водохранилищу и реке |
|  | 0,5 м* |
| 2. Буксировка СПК по водохранилищу и реке на тросе |
|  | 1,2м* |

Приложение 5

Основные характеристики толкачей и буксиров

| Тип судна | № проекта | Класс Речного Регистра (РМРС) | Мощность л.с./кВт | Водоизмещение полное, т | Скорость без состава, км/ч | Габариты, м | Осадка средняя при полном водоизмещении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота над ОЛ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОТ-2401 | Н3290, Н3291 | О (лед) | 2400/1766 | 923,0 | 22,0 | 51,56 | 12,01 | 14,36 | 2,28 |
| ОТ-2001 | 428 | О (лед) | 2100/1546 | 676,0 | 23,0 | 45,43 | 12,02 | 15,75 | 2,07 |
| ОТ-2016 | 428.1 | О (лед) | 2000/1472 | 702,0 | 22,4 | 45,43 | 12,02 | 15,19 | 2,13 |
| ОТ-2101 | 428.2 | О (лед) | 2000/1472 | 714,4 | 23,0 | 45,43 | 12,02 | 15,20 | 2,14 |
| Дионисо | 90608 | КМ() ЛУ2 III СП А3 буксир | 2030/1492 | 646 | 20,3 | 32,46 | 10,1 |  | 3,8 |
| Евростар-1 | R-809 | М-пр (лед) | 1647/1300 | 721,1 | 20,0 | 34,6 | 11,1 |  | 2,08 |
| ОТ-1501 | Р153 | О (лед) | 1500/1104 | 768,0 | 20,5 | 41,50 | 13,00 | 15,50 | 2,50 |
| Озерный-208 | Н3181 | О (лед) | 1236/910 | 600,0 | 20,9 | 49,98 | 9,61 | 13,80 | 2,40 |
| МБ-1201 | 07521 | М-пр (лед) | 1400/1030 | 758,0 | 19,6 | 50,20 | 10,40 | 15,20 | 2,45 |
| ОТ-1400 | 92-049 | О | 1400/1030 | 735,0 | 16,5 | 42,87 | 13,0 |  | 2,2 |
| ОТА-1101 | 07521 | КМ() ЛУ2 IIСП А3 буксир | 1400/1030 | 658,0 | 19,8 | 50,1 | 10,7 |  | 2,45 |
| Анапа (Дунай) | 112 | О | 1340/986 | 516,6 | 21,35 | 41,00 | 9,46 | 13,00 | 2,30 |
| Плевна | 749А (Б) | О | 1340/986 | 497,0 | 21,0 | 41,00 | 9,46 | 12,01 | 2,20 |
| Зеленодольск | 749 | О | 1200/883 | 497,0 | 21,0 | 41,00 | 9,46 | 12,01 | 2,20 |
| Озерный | 3801 | О | 1100/810 | 531,0 | 18,30 | 48,46 | 9,32 | 11,12 | 2,30 |
| ОТ-801 | 758 | О | 800/589 | 400,0 | 20,10 | 40,60 | 8,60 | 11,50 | 2,03 |
| ОТА-852 | 758А | О | 800/589 | 432,0 | 20,10 | 40,80 | 8,60 | 13,90 | 2,14 |
| ОТА-891 | 758А | О | 800/589 | 432,0 | 20,10 | 40,80 | 8,60 | 13,90 | 2,14 |
| БТП-610 | 81172 | О | 735/544 | 306,0 | 18,0 | 34,4 | 10,3 |  | 1,4 |
| Волгарь, Урал | Р45Б | Р | 600/442 | 216,6 | 19,30 | 32,20 | 7,80 | 11,66 | 1,41 |
| БТО-600 | 81200 | О (лед) | 600/442 | 453,6 | 18,20 | 31,40 | 10,2 | 15,73 | 2,53 |
| БТП-600 | 81172 | О (лед) | 600/442 | 328,6 | 18,00 | 34,40 | 10,3 | 13,85 | 1,48 |

Продолжение приложения 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлюзовой | 887, 887А | О | 600/442 | 188,4 | 18,80 | 24,40 | 8,00 | 11,2 | 2,15 |
| Плотовод-600 | Р33Б | Р (лед) | 600/442 | 213,8 | 20,50 | 33,84 | 8,00 | 8,80 | 1,46 |
| Сатурн | 1587М | М (лед) | 600/442 | 144,8 | 18.90 | 22.19 | 7.14 | 10,02 | 1,70 |
| Портовый | Р47А | О (лед) | 600/442 | 246.0 | 15.50 | 30,00 | 7,70 | 12,15 | 2,15 |
| Кунгур | Р14А | Р (лед) | 450/331 | 151,38 | 17,00 | 31,42 | 6,84 | 9,30 | 1,08 |
| БТМ-450 | Р162А | Р | 450/331 | 149,5 | 15,00 | 26,80 | 9,20 | 9,32 | 0,49 |
| Речной | 908 | Р | 450/331 | 154,8 | 20,40 | 28,97 | 7,90 | 10,75 | 1,23 |
| РТ | 911 | Р | 450/331 | 103,9 | 16,7 | 26 | 6,8 |  | 0,98 |
| РТ | Р911В | Р | 450/331 | 131,5 | 16,9 | 28,6 | 6,9 |  | 1,07 |
| БТМ-476 |  | Р | 424/312 | 152 | 15,0 | 26,8 | 9,2 | 6,45 | 0,8 |
| РТ-298 | 911В | Р | 300/221 | 131,5 | 16,90 | 28,60 | 6,90 | 9,60 | 1,07 |
| Рейдовый | Р103 | О (лед) | 300/221 | 104,1 | 17.00 | 22,00 | 6,80 | 8,95 | 1,51 |
| БТ-336 | 809 | Р | 300/221 | 58,3 | 18 | 22 | 5,5 | 7,3 | 0,86 |
| РБТ-285 | 378 | О | 300/221 | 42,7 | 17,0 | 14,07 | 3,82 |  | 1,58 |
| БТМ-150 | Р96 | Р | 150/110 | 45,23 | 14,90 | 21,80 | 5,30 | 6,40 | 0,62 |
| Ярославец | Р376 | О | 150/110 | 31,90 | 20,5 | 21,00 | 3,98 | 6,65 | 1,00 |

Приложение 6

Основные характеристики несамоходных судов

| Тип судна | № проекта | Класс Речного Регистра | Грузоподъемность, т | Габариты, м | Водоизмещение порожнем, т | Осадка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота над ОЛ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В грузу | Порожнем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наливные |
| НБ-4501 | 82380 | О | 4500 | 107,3 | 21,07 | 3,0 | 728,6 | 2,75 | 0,365 |
| Наливная баржа | 2731.4 | О | 4233 | 104,8 | 16,2 | 4,71 | 1798,3 | 3,6 | 1,2 |
| Н.Нал | 2731 | О | 3720 | 90,8 | 16,2 | 4,58 | 1558,1 | 3,4 | 1,12 |
|  |  |  | 3450 | 90,8 | 16,2 | 4,58 | 1558,1 | 3,4 | 1,12 |
| Н.Нал | 775 | Р | 1000 | 59,5 | 13,4 | 3,57 | 204,7 | 1,57 | 0,29 |
|  | 1603 | Р | 1177 | 77,39 | 16,05 | 2,7 | 285,3 | 1,73 | 0,26 |
| Наливная-1 | Р43 | О | 9200 | 114,55 | 27,25 | 10,54 | 1292,0 | 4,00 | 0,56 |
| Наливная-601 | PI67 | О (лед) | 6250 | 113,70 | 21,28 | 9,00 | 1221,5 | 3,50 | 0,63 |
| ВФТ-13 (головная секция) | Р156СТ | О (лед) | 4125 | 114,59 | 14,09 | 10,00 | 1190,0 | 3,60 | 0,85 |
| ВФТ-14 (концевая секция) | Р156СТ | О (лед) | 4140 | 114,45 | 14,09 | 10,50 | 1200,0 | 3,60 | 0,87 |
| Агидель | 82230 | Р | 4200 | 111,20 | 20,40 |  |  |  |  |
| Бельская-1 | Р27 | Р | 4200 | 111,20 | 20,40 | 6,20 | 495,0 | 2,60 | 0,28 |
| 235 (химовоз) | Р156.950903 | М-СП | 3000 | 114,60 | 14,07 | 10,00 | 1861,0 | 3,32 | 1,70 |
| Наливная-2401 | 81770 | О | 2700 | 109,74 | 14,08 | 9,20 | 796,0 | 2,45 | 0,58 |
| Сухогрузные |
| Баржа-площадка | 81300 | О (лед) | 5000 | 114,5 | 16,74 | 10,5 | 1410,3 | 3,48 | 0,94 |
| Баржа-цементовоз | 1745 | О | 4500 | 110,3 | 14,2 | 10,6 | 764,0 | 4,0 | 0,72/0,62 |
| Баржа-площадка | Р56 | Р | 2800 | 86,0 | 17,8 | 9,08 | 413,3 | 2,6 | 0,41 |
| Баржа-площадка | 81218 | Р | 945 | 59,5 | 13,4 | 3,57 | 204,2 | 1,57 | 0,29 |
| Баржа-площадка | 775 | Р | 1000 | 73,68 | 10,18 | 4,2 | 264,9 | 1,75 | 0,4 |
| Баржа-площадка | 943 | Р | 750 | 57,3 | 12,05 | 4,2 | 185,3 | 1,43 | 0,41 |
| Баржа-площадка | 943А 943Б | Р | 600 | 58,3 | 12,0 | 2,0 | 187,2 | 1,37 | 0,37 |
| Баржа-площадка | 943АУ | Р | 1000 | 65,5 | 12,3 | 4,2 | 184,9 | 1,76 | 0,26 |
| Баржа-площадка | Р92 | Р | 400 | 48,34 | 12,16 | 4,24 | 142,3 | 1,11 | 0,32 |
| Головная секция | Р156 | О (лед) | 4970 | 114,59 | 14,07 | 11,30 | 972,1 | 4,04 | 0,72 |

Продолжение приложения 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концевая секция | Р156 | О (лед) | 5040 | 114,45 | 14,07 | 11,30 | 973,4 | 4,05 | 0,71 |
| Головная секция | 1787У | О | 4440 | 114,50 | 14,25 | 10,80 | 634,0 | 3,50 | 0,51 |
| Концевая секция | 1787У | О | 4460 | 114,40 | 14,25 | 10,80 | 642,0 | 3,53 | 0,53 |
| Бункерная баржа | 81060 | О (лед) | 4500 | 108,40 | 14,20 | 6,50 | 801,0 | 4,00 | 0,61 |
| Трюмная баржа | Р79А | О (лед) | 4150 | 98,4 | 14,30 | 10,50 | 733,0 | 4,00 | 0,68 |
| Головная секция | 1787 | О | 3750 | 98,35 | 14,25 | 8,50 | 512,0 | 3,50 | 0,48 |
| Концевая секция | 1787 | О | 3750 | 97,60 | 14,25 | 8,50 | 529,0 | 3,50 | 0,50 |
| Несамоходная часть т/х «Волжский» | 05074 | О (лед) | 5100 | 126,40 | 16,70 |  |  | 3,50 | 0,65 |
| Трюмная баржа с люковыми закрытием | Р79А.01.43 | О-пр (лед) | 3480 | 98,40 | 14,30 | 10,40 | 870,0 | 3,50 | 0,80 |
| Трюмная баржа | 81500 | О (лед) | 3500 | 90,00 | 14,20 | 8,60 | 567,0 | 3,60 | 0,55 |
| Трюмная баржа | 461Г | О | 3000 | 86,20 | 14,20 | 7,50 | 410,0 | 3,22 | 0,48 |
| Баржа-площадка | 16801 | М (лед) | 3100 | 84,92 | 17,50 | 8,40 | 635,0 | 2,95 | 0,58 |
| Баржа-площадка | 16800 | О (лед) | 3000 | 102,70 | 17,50 | 6,90 | 790,0 | 2,50 | 0,58 |
| Бункерная баржа | Р85 | О (лед) | 2500 | 88,10 | 14,06 | 7,43 | 435,0 | 2,68 | 0,47 |
| Трюмная баржа с люковыми закрытием | Р137А | О | 1500 | 79,30 | 14,32 | 8,00 | 451,0 | 2,00 | 0,49 |
| Баржа-площадка | 81100 | О (лед) | 1280 | 71,40 | 14,20 | 9,60 | 388,7 | 1,.80 | 0,45 |
| Баржа-площадка | 942 | Р | 1000 | 66,25 | 14,25 | 5,95 | 248,0 | 1,57 | 0,36 |

Продолжение приложения 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункерная баржа | Р89 | Р | 1000 | 66,40 | 14,20 | 5,95 | 194 | 1,49 | 0,27 |
| Баржа-площадка | 81218 | Р | 945 | 58,32 | 13,34 |  | 195 | 1,57 | 0,29 |
| Баржа с люковыми закрытиями | Р-90 | Р | 590 | 48,34 | 12,16 | 4,24 |  | 1,40 | 0,33 |
| Сухогрузно-наливная баржа-площадка | Р-93 | Р | 640 | 49,06 | 12,26 | 8,30 |  | 1,64 | 0,51 |