ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

# АСТРАХАНСКИЙ РАЙОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И СУДОХОДСТВА

# РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ № 175

на 08.00 часов 21 сентября 2021 года

# район действия Стрелецкое (3020,0 км) – Арбузный Яр (2877,0/2883,0 км)

Уровни воды по постоянным водомерным постам Росгидромета (см):

| Вод. посты | Уровень воды, см | Вод. посты | Уровень воды, см |
| --- | --- | --- | --- |
| Астрахань | 4 225 | Верхнелебяжье | 264 |
| Енотаевка | 80 | Черный Яр | 104 |

Наименьшие габариты судового хода на открытых для судоходства участках водных путей,

согласно программы «Перечень судовых ходов … в навигацию 2021 года» по ФБУ

«Администрации Волжского бассейна»:

| Участок | Протяженность,км | Глубина,см | Ширина,м |
| --- | --- | --- | --- |
| Арбузный Яр – Сероглазовка | 52 | 370 | 100 |
| Сероглазовка – Стрелецкое | 93,3 | 370 | 100 |

ДЕЛЬТА РЕКИ ВОЛГА:

| Наименование водного пути | Протяженность,км | Глубина,см | Ширина,м |
| --- | --- | --- | --- |
| Рукав Бузан (54,0 – 68,0 км),освещаемая | 14 | 370 | 80 |
| Река Волга (17,0 – 19,0 км),неосвещаемая | 2 | 240 | 50 |
| Река Волга (19,0 – 31,0 км),неосвещаемая | 12 | 240 | 50 |
| Протока Гандурино (31,0 – 68,0 км)неосвещ | 37 | 205 | 50 |
| Протока Гандурино (68,0 – 80,0 км)неосвещ | 12 | 240 | 50 |

Высота пролета моста «м»

| Астраханский вододелитель (2985,0 км) | 22,16 |
| --- | --- |

Внутренние водные пути и подходы, указанные в атласе ЕГС ЕЧ РФ том 7 изд. 2016 года

и в карте Дельты реки Волга изд. 2003 года, в пределах деятельности Астраханского РГС и С

и не внесённые в радиобюллетень, не обслуживаются.

Внимание судоводителей! Согласно распоряжения ФБУ «Администрация Волжского Бассейна» № 31

от 10.09.2021г. с 11 сентября 2021г. введены ограничения по осадке судов на участках :

Арбузный Яр (2877,0/2883,0 км) – Стрелецкое –  350 см, глубина на этом участке – 370 см;

Рукав Бузан (54,0 – 68,0 км) – 350 см, глубина на этом участке – 370 см;

Судоходная трасса р. Волга (17,0 – 31,0 км) – 220 см, глубина на этом участке – 240 см;

Протока Гандурино (31,0 – 68,0 км) – 185 см, глубина на этом участке – 205 см;

Протока Гандурино (68,0 – 80,0 км) – 220 см, глубина на этом участке – 240 см.

.            Места производства строительных, дноуглубительных, подводно – технических и других работ:

з/сн « Волжский – 212»  –  р. Бузан (54,0 – 55,0 км)  –  отвал грунта шаландами

Изменения в судоходной обстановке отсутствуют

ЛЭДВ                                                                                          Л. Н. Пичкалёва