РОСМОРРЕЧФЛОТ

ФБУ « АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛЖСКОГО  БАССЕЙНА  ВНУТРЕННИХ  ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ  РАЙОН  ВОДНЫХ  ПУТЕЙ  И СУДОХОДСТВА

РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ  № 131 на  8-00 часов   08 августа  2021 г.

Волгоградский шлюз (2530,0км)  –  Арбузный яр (2877,0/2883,0км)

Уровни воды по постоянным водомерным постам  Росгидромета (в см)

| Волгоград | 26 | Светлый Яр | 163 | Чёрный Яр | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Наименьшие габариты судового хода на открытых для судоходства участках  ВВП, согласно

«Перечня судовых ходов в навигацию 2021  года по ФБУ  «Администрация Волжского бассейна»

| участок | протяженность (км) | глубина ( см) | ширина (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| НПК ВГЭС - Ахтубинск | 194 | 380 | 100 |
| Ахтубинск - Арбузный яр | 159 | 380 | 100 |
| Подход к ВДСК | 4 | 380 | 60-100 |

Дополнительные судовые хода

|  | протяженность (км) | глубина (см) | ширина (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Воложка Куропатка (неосвещаемая) | 13 | 140 | 30 |
| Подход к пристани Краснослободск (неосвещаемая) | 0,8 | 160 | 40 |
| Подход к о.п. Островное (неосвещаемая) | 2 | 140 | 30 |
| Подход к о.п. Сарпинский (неосвещаемая) | 0,5 | 160 | 30 |
| Подход к причалам нефтебазы Татьянки (освещаемая) | 5 | 380 | 100 |
| Подход к порту Ахтубинск (освещаемая) | 6 | 380 | 30 |

Высота пролётов моста в «м»

| Волгоградский мост | 26,44 |
| --- | --- |

Внутренние водные пути и подходы, указанные в Атласе ЕГС ЕЧ РФ т.7 (изд. 2016 г.)

в пределах от Волгоградского гидроузла до 2877,0 км р. Волги и не внесённые в радиобюллетень, Волгоградским РВПиС не обслуживаются.

Места производства строительных, дноуглубительных, подводно-технических и других работ:

з/сн «Унжа» -  Усть - Молочный перекат, отвал грунта за белую кромку судового хода.

з/сн «Инженер Попов» -  Нижний Саралевский перекат, вне судового хода.

Изменения в судоходной обстановке :   Внимание судоводителей!

На участке (2666-2670км) Верхний и Нижний Хохлатские перекаты, судовой ход    перенесен в левобережную протоку, обставлен буями: белые №№ 303; 301; 299; 297; красные №№ 302; 298; 296 А; 296; красный буй № 300 — поворотный. Выставлены створы «приём сверху» в Хохлатском яру. Расхождение и обгон судов и составов запрещены! Связь по УКВ с т/х «500».

Временно отсутствует знак «скорость ограничена» на 2544,7 км.

На участке 2586,2-2586,4 км р. Волга за правой кромкой судового хода расположен       нефтеналивной рейд ЗАО СК «БашВолготанкер» - для перевалки нефтепродуктов.

На 2640,0 км — выставлены створы «прием сверху» - огонь красный проблесковый.

На перекате Нижний Каменноярский (2678 — 2682,4 км) судовой ход смещен в сторону левого берега; выставлен дополнительный белый буй без номера на 2679,8 км; створы «прием сверху» на 2682,4 км — сняты.

На 2733 км — выставлен знак « Не создавать волнения».

Перенесены  створы: «приём снизу» с 2601,8 на 2602,4 км; с 2630,9 на 2631,3 км

«приём сверху» с 2596,5 на 2597,0 км; с 2623,7 на 2622,6 км; с 2675,2 на 2676,2 км

Действуют «как перевал» створы: «приём снизу» на  2859,2 км

Переставлены буи: №№  403 на 2564,5 км; 350 на 2622,3 км ; 349 на 2622,0 км

Временно отсутствуют буи: № 397; 386; 381; 260; 250;  212

ЛЭДВ                                                                                               С.С.Вищневская