РОСМОРРЕЧФЛОТ

ФБУ « АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛЖСКОГО  БАССЕЙНА  ВНУТРЕННИХ  ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ  РАЙОН  ВОДНЫХ  ПУТЕЙ  И СУДОХОДСТВА

РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ  №   71  на  8-00 часов  07 июня 2023 г.

Волгоградский шлюз (2530,0 км)  –  Арбузный яр (2877,0/2883,0 км)

1.Уровни воды по постоянным водомерным постам  Росгидромета (в см)

| Волгоград | 6 | Светлый Яр | 132 | Чёрный Яр | 183 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Наименьшие габариты судового хода (см/м), на открытых для судоходства участках  ВВП, согласно

Распоряжения Росморречфлота «  Категорий внутренних водных путей,  определяющих для участков внутренних водных путей габариты судовых ходов и навигационно гидрографическое обеспечение условий плавания судов, перечень судовых ходов, а также сроки работы навигационного оборудования и судоходных гидротехнических сооружений в навигацию    2023  года»

| участок | протяженность (км) | глубина (см) | ширина (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| НПК ВГЭС - Ахтубинск | 194 | 380 | 100 |
| Ахтубинск - Арбузный яр | 159 | 380 | 100 |
| Подход к ВДСК | 4 | 380 | 60-100 |

Дополнительные судовые хода

|  | протяженность (км) | глубина (см) | ширина (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Воложка Куропатка (неосвещаемая) | 12 | 160 | 30 |
| Подход к пристани Краснослободск (неосвещаемая) | 0.8 | 160 | 40 |
| Подход к о.п. Островное (неосвещаемая) | 2 | 160 | 30 |
| Подход к о.п. Сарпинский (неосвещаемая) | 0.5 | 160 | 30 |
| Подход к о.п. Вязовая Грива (неосвещаемая) | 4 | 250 | 30 |
| Подход к причалам нефтебазы Татьянки (освещаемая) | 5 | 380 | 100 |
| Подход к порту Ахтубинск (освещаемая) | 6 | 380 | 30 |

Высота пролётов моста в «м»

| Волгоградский мост | 26.64 |
| --- | --- |

Внутренние водные пути и подходы, указанные в Атласе ЕГС ЕЧ РФ т.7 (изд. 2016 г.)

в пределах от Волгоградского гидроузла до 2877,0 км р. Волги и не внесённые в радиобюллетень, Волгоградским РВПиС не обслуживаются.

Места производства строительных, дноуглубительных, подводно – технических работ: з/сн «Инженер Попов» -  Нижний Гусиный перекат, отвал грунта за  белую кромку судового хода.

Навигационная обстановка находится на штатных местах согласно Атласа ЕГС ЕЧ РФ т. 7 (изд. 2016 г.) за исключением:

Действуют «как перевал» створы « приём снизу» на  2853,5 км

«приём сверху» на   2596,6 км

Перенесены  створы: «приём снизу»  с 2630,9 на 2631,3 км; с 2783,0 на 2783,7 км

Сняты створы: «приём снизу» на 2693,5 км

Временно отсутствуют створы: «приём снизу» на 2588,3 км;

«приём сверху» на 2631,8; 2660,2; 2692,9; 2830,2 км                         Переставлены буи: белый  № 213 на 2753,4 км, красный № 245 на 2723,6 км; белый № 323 на 2652,8 км

Выставлены дополнительные красные буи:  без  № на 2693,1 км; № 268А на 2695 км.

ЛЭДВ                                                                                                                 Т.С. Дмитриева